Як самому зробити будиночок для кажана?

Навіщо це потрібно? Як правило, кажани знаходять притулок на теплих горищах або під дахом сільського будинку поблизу людини, а подалі від людей - в старих дуплистих деревах в лісах. В обох випадках рукокрилим складно знайти притулок: з горищ женуть люди, та й в лісі підходяще дерево складно знайти через вирубки.

Будиночок для кажана «The Kent Bat Box» - простий по конструкції, самоочищається і довговічний. Тип будиночка Kent box отримав таку назву, тому що розроблений групою з рукокрилих графства Кент в Англії. Такий нескладний і невеликий будиночок - це прекрасний додатковий притулок для кажанів, щоб звірята могли сховатися і відпочити перед нічним полюванням. Так, такий будиночок мало просторий для того, щоб стати «пологовим будинком» кажанам, коли вони утворюють великі материнські колонії. Але його цілком вистачить для того, щоб залучити летючих мишей в сад або зелену зону. Тоді на вашій ділянці вони з'їдять багато шкідливих комах-шкідників!

Давайте розберемося з розмірами дощок і позначеннями.

Дах (A) - 250 x 160 x 20 мм

Задня стінка (B) - 450 x 200 x 20 мм

Центральна стінка (C) - 330 x 200 x 20 мм

Передня стінка (D) - 210 x 200 x 20 мм

Центральна перегородка (E) - 330 x 20 x 20 мм (потрібно 2 шт!)

Передня перегородка (F) - 210 x 15 x 15 мм (потрібно 2 шт!)

Підпора - 200 x 20 x 20 мм (не обов'язково)

На що звернути увагу:

1. Будиночок повинен бути водонепроникним і без протягів.

2. Критичний розмір тільки для щілин-входів

3. Простір між щілинами-входами - 15-20 мм.

4. Інші розміри досить приблизні.

5. Товщина дошки - близько 20 мм.

Матеріал і інструменти

Для одного будиночка знадобиться близько 1,25 -1,6 м неструганої деревини і 12-25 саморізів або цвяхів. На всіх внутрішніх стінках потрібно зробити горизонтальні пази, щоб дати можливість кажанам зачепитися за них, адже відпочивають миші, висячи вниз головою. Пази можна пропиляти пилкою або стамескою (кілька міліметрів глибиною). Також пропили слід зробити на виступаючих кінцях стінок В і С.

Використовуйте необроблену деревину.

Завершений виріб має такий вигляд

Розміщення будиночка

Для кріплення можна використовувати в'язальний дріт, металевий трос. Кріплення закріплюється на саморізах, закріплених на передній стінці.

Розсташувати наш будиночок для кажанів можна на стовбурі дерева або стіні будь-якої споруди. Чим вище ви помістили будиночок - тим краще! Оптимальні висоти - 3 - 6 метрів.

Краще розміщувати кілька будиночків на одному дереві.

З дерев слід віддавати перевагу хвойним. Розміщувати будиночки краще групою навколо стовбура. Якщо будиночок знаходиться на стіні будівлі, зверніть увагу, щоб на нього не потрапляло світло штучного освітлення.

Будиночок повинен знаходитися на сонячній стороні. Північна і північно-східна сторона не підходять. Добре, якщо недалеко від будиночка буде водойма.

Побудуйте будиночки для кажанів, і вони неодмінно віддячать вам, з'ївши шкідливих комах, які шкодять саду і городу!